## Slide 1: 常用公式
排氣量 (Nm3)=排氣量 (Am3)÷[273.15 K+排氣溫度℃]×273.15 K (Nm3/Am3) (4-1)
SO2 濃度 (mg/Nm3)=SO2 濃度 (ppm)×10-6/ppm×64 (SO2 分子量) kg/kmol÷22.4 Nm3/kmol×106 mg/kg (4-2)
污染物質流量 (kg/hr)=污染物濃度 (mg/Nm3)×排氣量 (Nm3/min)×10-6 (kg/mg)×60 (min/hr) (4-6)
物質熱焓 (kcal/kg)=物質溫度 (℃)×物質比熱 (kcal/kg.℃) (4-7)
乾空氣比重 1.293kg/NM3
H (cal) =M (質量g)S (比熱cal/g k )T(溫度k)
乾空氣比熱 0.24 (0.25)cal/g k
1 cal= 4.1868 J，J/sec=W，1 Kcal/hr= 4.1868KJ/3600sec=1.163 W

## Slide 2: 4-1 計算例
X度C= (273.15+X) K
PV=NRT ，體積與溫度成正比
排氣量 (Nm3)=排氣量 (Am3)÷[273.15 K+排氣溫度℃]×273.15 K (Nm3/Am3)
廢氣流量 100 AM3/hr，180度C；等同多少 NM3/hr ?

## Slide 3: 4-1 計算例
廢氣流量 200 AM3/hr，150度C；等同多少 NM3/hr ?

## Slide 4: 4-1 計算例
廢氣流量 100 Nm3/hr，200度C，實際多少 Am3/hr ?

## Slide 5: 4-1 計算例
廢氣流量 200 Nm3/hr，120度C，實際多少 Am3/hr ?
排氣量 (Am3/hr)=

## Slide 6: 4-2 計算例
PPM=百萬分之一=10-6
標準狀態 = 1大氣壓 0度C
標準狀態理想氣體 每莫爾22.4升
mole=22.4 L 22.4 Nm3=kmol
SO2 濃度 (mg/Nm3)=SO2 濃度 (ppm)×10-6/ppm×64 (SO2 分子量) kg/kmol÷22.4 Nm3/kmol×106 mg/kg (4-2)
廢氣流量 100 Am3/hr，180度C，含濃度100 ppm SO2，求每小時排放多少克SO2?

## Slide 7: 4-2 計算例
廢氣流量 100 K Am3/hr，200度C，含濃度100 ppm NO2，求每小時排放多少克NO2

## Slide 8: 氣布比-單位面積流過的流量
某廠廢氣流量150KNm3/hr，160度C，進入袋室集塵器，濾袋尺寸 5800mm長，直徑150mm，2000支，求氣布比?